ANEXO II - 	TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

  - "Conjunto de procedimentos necessários objetivando Registro Formal de Preços, para futuras aquisições de materiais a base de concreto, aduelas, tubos (manilhas), blocos, para operacionalização Departamento de Estradas e Saneamento Básico". Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

DESCRIÇÃO DOS ITENS E INDICAÇÃO DOS QUANTITATIVOS

2.1. Os quantitativos previstos estão distribuídos por quantidades em conformidades com as informações repassadas através do Estudo Técnico Preliminar, elaborado pela equipe do planejamento da contratação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,

2.2 Os itens a serem adquiridos estão descritos na tabela a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MEDIDAS (m) | UND. | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TUBO DE CONCRETO (MANILHA) COM BOLSA - MODELO COM ARMAÇÃO | 0,60 diâmetro | PÇ | 30.000 |
| 2 | TUBO DE CONCRETO (MANILHA) COM BOLSA - MODELO COM ARMAÇÃO | 0,80 diâmetro | PÇ | 10.000 |
| 3 | TUBO DE CONCRETO (MANILHA) COM BOLSA - MODELO COM ARMAÇÃO | 1,00 diâmetro | PÇ | 4.000 |
| 4 | ADUELAS | 2,50 x 2,50m | PÇ | 250 |
| 5 | BLOCOS DE CONCRETO | 15x 20 x 40cm | PÇ | 100.000 |

  - O critério de seleção do fornecedor deverá ser o de menor preço por item.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

  - O Município de Itaboraí figura como parte em Convênios firmados perante a Caixa Econômica Federal e o DER- Departamento de Estradas e Rodagem, além de estar na iminência de formalizar novos convênios perante o Governo Estadual. Esses Convênios tem por escopo a realização de obras de pavimentação, as quais desencadeiam as demandas relacionadas à construção, à manutenção e à substituição de redes de drenagem.

  - Além dos Convênios, existe um planejamento da gestão destinado a realização de obras de urbanização, recuperação e manutenção das vias e logradouros públicos em diversos distritos do município, o que demanda a implantação, manutenção, recuperação e ou troca da rede de drenagem de vias e logradouros públicos;

  - Embora a Secretaria Municipal de Serviços Públicos disponha de uma produção própria, por parte da Fábrica de Artefatos Municipal, a mesma não dispõe de capacidade instalada apta a atender as demandas previstas com a agilidade necessária à execução dos serviços inerentes a rede de drenagem para além da demanda normal, referente à rotina dos Departamentos de Estradas e Saneamento Básico;

  - A aquisição pretendida visa evitar a interrupção das futuras obras que serão realizadas no Município, vez que a falta dos artefatos de concreto poderá provocar atrasos nos cronogramas de execução, sejam obras decorrentes de convênio ou não, devendo ser considerados os benefícios diretos à população e à valorização do patrimônio público municipal;

  - É de se considerar a necessidade para aquisição, conforme tabela abaixo com os diâmetros das manilhas bem como aduelas de concreto e blocos de concreto, destinados ao atendimento de diversas demandas previstas para uma metragem total de 15.000 m de redes, para o prazo de 6 (seis) meses, apresentada pelo Núcleo de Projetos da Secretaria Municipal de Obras, explicitado em Circular Interna:

| Tubos de concreto | DN (m) |
| --- | --- |
|  | 0,40 |
|  | 0,50 |
|  | 0,60 |
|  | 0,80 |
|  | 1,00 |
|  | 1,20 |
| Aduelas | 2,50 x 2,50 m |
| Blocos de concreto |  | 15x20x40 cm |

  - Neste contexto, torna-se necessária a formalização de procedimento administrativo para a aquisição dos artefatos, conforme quantidades e especificações descritas no Item 2.2.

TERMINOLOGIA

4.1. TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS): utilizados em construções de esgotos sanitários, industriais e pluviais. Essas peças para drenagem facilitam o transporte da água e outros fluídos e efluentes, por isso são indispensáveis em um sistema de drenagem e precisam oferecer alta resistência.

4.2 ADUELAS são estruturas pré-fabricadas de concreto armado, enquadradas na categoria de condutos rígidos, ou seja, que suportam cargas por sua própria resistência. Apresentam normalmente formato de seção transversal retangular, fechada ou aberta, com junta rígida tipo “macho e fêmea”.

4.3  BLOCOS DE CONCRETO são componentes usados em pavimentação, vedação vertical ou podem possuir função estrutural. Já em pavimentação, podem ser usados tanto no entorno das edificações, como em calçadas, praças e vias públicas.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

  - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do art.1º da Lei n° 10.520 de 2002.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1- A ata de Registro de Preços terá vigência de 12 meses.

LOCAL, PRAZO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

  - Os itens serão recebidos no prazo de até 10 (dez) dias úteis, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização das obrigações decorrentes da execução da Ata/Contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

  - O prazo de entrega dos bens será contado após a entrega da ordem de fornecimento;

  - Os itens a serem adquiridos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situado na Fábrica de Artefatos de Cimento da Prefeitura Municipal de Itaboraí, situada à Estrada Ademar Ferreira Torres, s/nº - Cabuis – Itaboraí – RJ, de segunda-feira à sexta-feira (exceto em feriados) no horário de 9:00 às 16:00 horas.

  - A contratada deverá realizar agendamento prévio através do email: semsp@itaborai.rj.gov.br.

  - Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

  - Todos os bens deverão ser entregues íntegros e em condições para pronta utilização, devendo ser rejeitados os que apresentarem avarias que os torne imprestáveis para o uso.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos em até 10 (dez) dias contados da notificação relativa à irregularidade. A substituição deverá ocorrer às expensas do fornecedor registrado/contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades incidentes às hipóteses de inadimplemento.

  - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.

  - O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do fornecedor registrado/contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata/ contrato, sobretudo daqueles prejuízos advindos de defeitos do produto, ocultos ou não aparentes na época da entrega.

OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR/CONTRATANTE

8.1- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

  - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento do objeto;

  - Comunicar ao Fornecedor Registrado/Contratado, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

  - Acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, através do servidor especialmente designado;

  - Efetuar o pagamento ao Fornecedor Registrado/Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo de até 30 dias corridos após o adimplemento da Obrigação e a partir do protocolo do pedido de pagamento na administração;

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, por si ou seus propostos.

OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO/CONTRATADO

  - Entregar os materiais, estritamente de acordo com as especificações descritas neste Termo, no quantitativo estabelecido e no(s) local(is) estabelecido(s), responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, desacordo com as referidas especificações;

  - Recolher, às suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificações básicas e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

  - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Secretaria Municipal Serviços Públicos;

  - Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus     empregados, durante a execução dos serviços de entrega

  - Por ocasião do pedido de pagamento, a empresa deverá comprovar regularidade da legislação Fiscal, Tributária, Trabalhista e Previdenciária.

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A execução do contrato/das obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pelo servidor designado para tal, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas pelo Fornecedor Registrado/Contratado, bem como a regularização de falhas;

  - Os atestos deverão ser feitos pelo fiscal do contrato e pelo servidor designado da mesma pasta;

  - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto da Ata/do contrato, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação;

  - As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pelo Fornecedor Registrado/Contratado à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes;

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do Fornecedor Registrado/Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a Lei.

DO PAGAMENTO

11.1	O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir do protocolo do pedido de pagamento perante a Administração, a ser apresentado juntamente com a Nota Fiscal atestada pela fiscalização, certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, ressalvada a necessidade de apresentação de outros documentos exigidos pelos órgãos de controle municipal.

11.2 O Município de Itaboraí reserva-se o direito de reter o pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

11.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo de pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como, da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

11.4 No caso de o Contratado/Fornecedor Registrado estar estabelecido em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada a impossibilidade de o Fornecedor/Contratado, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou manter conta corrente naquela instituição, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pelo Fornecedor Registrado/Contratado.

11.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = | ( 6 / 100 ) | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% |
| --- | --- | --- | --- |

365

DO REAJUSTE

12.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data de apresentação das propostas.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Comete infração administrativa, o Contratado/Fornecedor Registrado que:

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato/ata de registro de preço;

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; e

13.1.5. Cometer fraude fiscal;

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar ao CONTRATADO/FORNECEDOR REGISTRADO as seguintes sanções:

13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante/órgão gerenciador;

13.2.2. Multa moratória de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do pedido inadimplido, até o limite de 30 (trinta) dias de atraso; Multa moratória de 0,4%(zero vírgula quatro por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do pedido inadimplido, do 31º (trigésimo primeiro) ao 60º(sexagésimo) dia de atraso. Multa moratória de 0,6% (zero vírgula seis por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do pedido inadimplido, do 61º(sexagésimo primeiro) dia em diante, até o limite máximo de 150 dias, sem prejuízo das demais penalidades;

13.2.3. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da administração pública pelo prazo de até cinco anos;

13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o Contratado ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7, poderão ser aplicadas ao Contratado/Fornecedor Registrado juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

13.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

13.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada/Fornecedora Registrada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de1993.

13.6. Caso a Contratante/Órgão Gerenciador determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.8. As penalidades serão obrigatoriamente comunicadas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

14.1  As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, e estarão disciplinadas no Edital.

14.2 Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor igualmente estarão previstos em edital:

14.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

14.3.1 Comprovação de que o licitante forneceu, sem restrição, objeto igual ou semelhante ao indicado neste Termo, qualitativamente e quantitativamente. A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão comprador, compatível com o objeto da licitação.

14.3.2 Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público, deverão ser emitidos em papel timbrado e com a indicação de cargo e matrícula do signatário. Atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão estar acompanhados de documento que comprove a aptidão do signatário para responder pela empresa emitente.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

  - As despesas decorrentes da contratação correrão a conta da seguinte dotação orçamentária – Orçamento 2021.

Órgão e unidade Orçamentária: 24.001

Programa de Trabalho:

15.452.0079.2.205 - Manutenção e Conservação de Logradouros Municipais

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo e

4.4.90.51.0000  - Obras e Instalações